「危險機械」及「危險設備」一覽表

| ※ 危 險 機 械 一 覽 表 ※ |
| --- |
| 分類 | 名 稱 | 說 明 | 檢查 合格證 | 人員證照 |
|  |  |  |  | 操作人員 | 吊掛人員 |
| 危險性機械 | 固定式起重機 | 大型 | 吊升荷重在3 公噸以上者。(屬法規中之危險性機械) | ● | ● | ● |
|  |  | 中型 | 吊升荷重在0.5 公噸以上未滿3 公噸。 |  | ● |  |
|  | 移動式起重機 | 大型 | 吊升荷重在3 公噸以上者。(屬法規中之危險性機械) | ● | ● |  |
|  |  | 中型 | 吊升荷重在0.5 公噸以上未滿3 公噸。 |  | ● |  |
| 特殊列管機械器具 | 衝床 | 衝剪機械。 |  |  |  |
|  | 剪床 | 衝剪機械。 |  |  |  |
|  | 手推刨床 | 不含電動刨床。 |  |  |  |
|  | 木材加工用圓盤鋸 | 不含手持電動圓盤鋸。(用於木材加工用) |  |  |  |
|  | 堆高機 | 不含車輛頂升機。 |  | ● |  |
|  | 研磨機 | 常見如砂輪機。 |  |  |  |
| 其它 | 其它危險機械 | 非屬上述類別，如各種小型起重機(吊升荷重未滿0.5 公噸者)、銑床、鑽床、車床、車輛頂升機、電動刨床、手持電動圓盤鋸、帶鋸機、攪拌機、割草機⋯及其它具有危害之機械器具。 |  |  |  |

| ※ 危 險 設 備 一 覽 表 ※ |
| --- |
| 分類 | 名 稱 | 說 明 | 檢查合格證 | 例 | 操作人員證照 |
| 鍋爐 | 蒸 氣 | 大型 | 除以下小型或熱水鍋爐外之鍋爐（屬法規之危險性設備）。 | ● |  | ● |
|  |  | 小型 （密閉式） | 符合蒸氣鍋爐之定義，而P≦1 且 HS≦1 或 P≦1 且 D≦300，L≦600。 |  |  | ● |
|  |  | 小型 （貫流式） | 符合蒸氣鍋爐之定義，而P≦10 且 HS≦10者。 |  |  |  |
|  | 熱 水 | 大型 | 符合熱水鍋爐之定義，而H＞10或HS＞8 者，其熱水溫度＜100℃。 |  |  | ● |
|  |  | 小型 | 符合熱水鍋爐之定義，而H≦10或HS≦8 者。 |  |  | ● |
| 壓力容器 | 壓力容器 | 第一種 | 除以下小型或第二種壓力容器外之壓力容器（屬法規之危險性設備）。 | ● | 如高壓滅菌鍋 | ● |
|  |  | 小型 | 係指符合壓力容器之定義而其內容積 P×V＜0.2 或符合 p≦1 且V≦0.2，或符合 p≦1 且D≦500，L≦1000。 |  | 如小型高壓滅菌鍋 |  |
|  |  | 第二種 | 通常內存氣體之2≦P＜10，且V≧0.04m3 或內存氣體之2≦P＜10，且D＞200，L＞1000 （但內存氣體為壓縮空氣者，其壓力則為2≦P＜50）。 |  | 如空氣壓縮機空氣槽 |  |
| 高壓氣體容器 | 高壓氣體容器 | 供罐裝高壓氣體而相對地面可移動之容器，內存壓縮氣體P＞10 kg/cm2 且 V≧0.5m3 或液化氣體P＞2 kg/cm2 且 V≧0.5m3 者（屬法規之危險性設備）。 | ● |  | ● |
| 其它 | 高壓氣體鋼瓶 | 各類高壓氣體鋼瓶（體積一般為40L）。 |  |  |  |

符號說明：（相關資料可查設備銘牌或製造廠商）

P：最高使用壓力，單位：Kg/cm2     D：銅體內徑，單位：mm     L：銅體長度，單位：mm

V：內容積，單位：m3                     H：水頭高度，單位：m      d：蒸汽管直徑，單位：mm

HS：傳熱面積，單位：m2