（圖片摘自教育部學校安全衛生輔導團網站）

| 危險性機械／固定式起重機／大型（吊升荷重在3公噸以上者） |
| --- |
| 固定式起重機 |
| 備註：（絞盤吊運車架空移動起重機）吊升荷重25公噸 | 備註：（半門型橋式起重機）吊升荷重7.5公噸 |
| （勞工安全衛生法第８條；勞工安全衛生法施行細則第１１條；起重升降機具安全規則第２條，第３條；危險性機械及設備安全檢查規則第３條） |

危險性機械／固定式起重機／中型（吊升荷重在0.5公噸以上未滿3公噸）

固定式起重機

固定式起重機（伸臂起重機）

備註：吊升荷重2.8公噸

（勞工安全衛生法第８條；勞工安全衛生法施行細則第１１條；起重升降機具安全規則第２條，第３條；危險性機械及設備安全檢查規則第３條）

危險性機械／移動式起重機／大型（吊升荷重在3公噸以上者）

移動式起重機

備註：（履帶式）吊升荷重50公噸

（勞工安全衛生法第８條；勞工安全衛生法施行細則第１１條；起重升降機具安全規則第２條，第３條；危險性機械及設備安全檢查規則第３條）

危險性機械／移動式起重機／中型（吊升荷重在0.5公噸以上未滿3公噸）

移動式起重機

備註：（吊桿卡車）吊升荷重2.93公噸

備註： 吊升荷重0.49公噸

（勞工安全衛生法第８條；勞工安全衛生法施行細則第１１條；起重升降機具安全規則第２條，第３條；危險性機械及設備安全檢查規則第３條）

特殊列管機械器具／衝床／衝剪機械

衝床

備註：屬動力衝剪機械(列管之機械、器具) 資料來源：行政院勞工委員會防災宣導訓練教材

（勞工安全衛生法第７條；勞工安全衛生法施行細則第７條第１款)

特殊列管機械器具／剪床／衝剪機械

剪床

備註：屬動力衝剪機械(列管之機械、器具)

（勞工安全衛生法第７條；勞工安全衛生法施行細則第７條第１款)

特殊列管機械器具／手推刨床／不含電動刨床

手推刨床

備註：屬列管之機械、器具

（勞工安全衛生法第７條；勞工安全衛生法施行細則第７條第２款)

特殊列管機械器具／木材加工用圓盤鋸(不含手持電動圓盤鋸)

木材加工用圓盤鋸

備註：屬列管之機械、器具

加工用圓盤鋸

備註：若作為木材加工用，則屬列管之機械、器具

木材加工用圓盤鋸

備註：(攜帶式圓盤鋸)列管之機械、器具

（勞工安全衛生法第７條；勞工安全衛生法施行細則第７條第３款)

特殊列管機械器具／堆高機

堆高機

備註：荷重2公噸，操作人員須受特殊安全衛生訓練

（勞工安全衛生法第７條；勞工安全衛生法施行細則第７條第４款)

特殊列管機械器具／研磨機／常見如砂輪機

研磨機

備註：屬列管之機械、器具

（勞工安全衛生法第７條；勞工安全衛生法施行細則第７條第５款)

其它／其它危險機械 (如各種小型起重機 (吊升荷重在0.5公噸以下者)、銑床、鑽床、車床、車輛頂升機、電動刨床、手持電動圓盤鋸、帶鋸機…及其它具有危險之機械)。

銑床

備註：非屬特殊列管機械器具

鑽床

備註：非屬特殊列管機械器具

車床

備註：非屬特殊列管機械器具

車輛頂升機(非升降機)

備註：非屬特殊列管機械器具

刨床

帶鋸機

備註：非屬特殊列管機械器具

（勞工安全衛生法第７條；勞工安全衛生法施行細則第７條)

| 危險性設備／鍋爐／蒸氣／大型 |
| --- |
| 備註：豎型鍋爐 | 備註：臥型煙管式鍋爐 |
| （勞工安全衛生法第８條；勞工安全衛生法施行細則第１２條；鍋爐及壓力容器安全規則第２條、第３條、第４條；危險性機械及設備安全檢查規則第４條） |

| 危險性設備／鍋爐／蒸氣／小型(密閉式) (貫流式) |
| --- |
| 小型蒸氣鍋爐 |
|  | 備註：水管式鍋爐 |
| 備註：尚需確認以下資料，如符合一項即是(可由銘牌或廠商處取得資訊研判) 1. P＜1㎏/cm2 且 HS＜1m2 2. 或P＜1㎏/cm2 且 D＜300㎜，L＜600㎜者。 P：最高使用壓力，單位：㎏/cm2， D：胴體內徑，單位：mm， L：胴體長度，單位：mm， HS：傳熱面積，單位：m2 |
| （勞工安全衛生法第８條；勞工安全衛生法施行細則第１２條；鍋爐及壓力容器安全規則第２條、第３條、第４條；危險性機械及設備安全檢查規則第４條） |

| 危險性設備／鍋爐／蒸氣／小型(密閉式) (貫流式) |
| --- |
| 小型蒸氣鍋爐 |
|  | 備註：水管式鍋爐 |
| 備註：尚需確認以下資料，如符合一項即是(可由銘牌或廠商處取得資訊研判) 1. P＜1㎏/cm2 且 HS＜1m2 2. 或P＜1㎏/cm2 且 D＜300㎜，L＜600㎜者。 P：最高使用壓力，單位：㎏/cm2， D：胴體內徑，單位：mm， L：胴體長度，單位：mm， HS：傳熱面積，單位：m2 |
| （勞工安全衛生法第８條；勞工安全衛生法施行細則第１２條；鍋爐及壓力容器安全規則第２條、第３條、第４條；危險性機械及設備安全檢查規則第４條） |

危險性設備／壓力容器／壓力容器／第一種

第一種壓力容器（高壓滅菌鍋）

備註：尚需確認以下資料，但符合以下各項之一即是(可由銘牌或廠商處取得資訊研判) 1. P×V ＞0.2 2. P＞1㎏/cm2 且 V＞0.2， 3. P＞1㎏/cm2 且 D＞500㎜，L＞1000㎜。 P：最高使用壓力，單位：㎏/㎝2， V：內容積，單位：m3， D：胴體內徑，單位：㎜， L：胴體長度，單位：㎜

| 第一種壓力容器 | 射臘機 (P1) |
| --- | --- |
| 備註：尚需確認以下資料，但不符合以下各項即是(可由銘牌或廠商處取得資訊研判) 1. P×V ＞0.2 2. 或符合P＞1㎏/cm2 且 V＞0.2， 3. 或符合P＞1㎏/cm2 且 D＞500mm，L＞1000mm。 P：最高使用壓力，單位：㎏/cm2， V：內容積，單位：m3， D：胴體內徑，單位：mm， L：胴體長度，單位：mm | 備註：具加熱作用之第一種壓力容器。 |
| 射臘機 (P1) | 圓筒型脫臘機 (P1) |
| 備註：具加熱作用之第一種壓力容器。 |
| 第一種壓力容器 (P1) |
| 備註：具有相態變化(水蒸氣 <--> 水)之冷凝器及蒸發器 |
| 備註：冷媒系統內具蒸發冷凝作用之設備 |
| （勞工安全衛生法第８條；勞工安全衛生法施行細則第１２條；鍋爐及壓力容器安全規則第２條、第３條、第４條；危險性機械及設備安全檢查規則第４條） |

危險性設備／壓力容器／壓力容器／小型

小型壓力容器（高壓滅菌鍋）

備註：尚需確認以下資料，如符合一項即是(可由銘牌或廠商處取得資訊研判) 1. P×V＜0.2 2. 或符合P＜1㎏/cm2 且 V＜0.2， 3. 或符合P＜1㎏/cm2 且 D＜500mm，L＜1000mm。 P：最高使用壓力，單位：㎏/cm2， V：內容積，單位：m3， D：胴體內徑，單位：mm， L：胴體長度，單位：mm

（勞工安全衛生法第８條；勞工安全衛生法施行細則第１２條；鍋爐及壓力容器安全規則第２條、第３條、第４條；危險性機械及設備安全檢查規則第４條）

危險性設備／壓力容器／壓力容器／第二種

第二種壓力容器 ( P3 )

備註：空氣儲櫃，其內存壓力P＞2㎏/cm2，V＞0.04 m3

備註：P＞2㎏/cm2 且V＞0.04 m3，但不具相變化

（勞工安全衛生法第８條；勞工安全衛生法施行細則第１２條；鍋爐及壓力容器安全規則第２條、第３條、第４條；危險性機械及設備安全檢查規則第４條）

危險性設備／高壓氣體容器／高壓氣體容器

備註：需確認內存壓縮氣體 P＞10㎏/cm2 且 V≧0.5m3 或 液化氣體 P＞2kg/cm2 且 V≧0.5m3 者

（勞工安全衛生法第８條；勞工安全衛生法施行細則第１２條；鍋爐及壓力容器安全規則第２條、第３條、第４條；危險性機械及設備安全檢查規則第４條）

| 危險設備／其它(高壓氣體鋼瓶) |
| --- |
| 一般高壓氣體鋼瓶 | 冷媒鋼瓶 |
| 氧乙炔鋼瓶 |
| 備註：氣體鋼瓶，雖相對於地面可移動，但不符高壓氣體容器定義之一[內容積不足0.5 m3 (500公升以下)] |
| （勞工安全衛生法第８條；勞工安全衛生法施行細則第１２條；鍋爐及壓力容器安全規則第２條、第３條、第４條；危險性機械及設備安全檢查規則第４條） |